## Slide 1
Energy Storage
Casos de Éxito en Uruguay
GENERAMOS FUTURO
CUIDAMOS LA ENERGÍA
Presentación I 06.06.2022

## Slide 2
Presentación
SEG
Eficiencia Energética
SEG Consulting
Energías Renovables
Movilidad Eléctrica

## Slide 3
Más de 20 años de
experiencia y trayectoria en el mercado uruguayo
Más de 1.000 clientes
en Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay
Premio PYME
innovadora
Empresa
ENDEAVOR
Mayor desarrollador de energías renovables de la región
Presentación
SEG
Mayor compañía
de servicios
energéticos
del Uruguay

## Slide 4
Establecida en 2012.
Planta de producción en Nantong, China.
Oficinas comerciales en Australia, Corea del Sur, Reino Unido, Italia, Alemania.
60.000 sistemas instalados (residenciales, comerciales, industriales).
Capacidad de producción de 1 GWh por año.
Presencia en más de 60 países.
Sistemas industriales, comerciales y residenciales.
Energy Storage Systems
ALPHA ESS

## Slide 5
Equipos
RESIDENCIALES Y COMERCIALES
Sistemas residenciales entre
3kW y 10 kW
Sistemas comerciales entre
30 kW y 100 kW
Sistemas industriales entre
100 kW y 500 kW
10 kW Hybrid inverter module
2.9 kWh x 4
LFP Battery Module
High Voltage
Cable Box

## Slide 6
10 GP
20 GP
40 GP
Modelo | Container (pies) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso kg (sin batería)
Alpha-CS-G10 | 10 | 2991 | 2438 | 2591 | 3600
Alpha-CS-G20 | 20 | 6058 | 2438 | 2591 | 7200
Alpha-CS-G40 | 40 | 12192 | 2438 | 2591 | 14400
Equipos
INDUSTRIALES
Las soluciones en contenedor incluyen:
Sistema de protección contra incendio, Sistema de acondicionamiento térmico, ventilación e iluminación.

## Slide 7
BATERÍAS
Item | Parámetro
Tipo | Litio-ferrofosfato
Modelo | M38210-S
Energía nominal | 8.1kWh
Energía útil | 7.3kWh
Profundidad de descarga | 90%
Ciclos | ≥6 000
Voltaje nominal | 38.4V
Rango de operación voltaje | 36 ~ 43V
Corriente max. carga | 105A
Corriente max. descarga | 105A
Temperatura de operación | -10℃ – 50℃
Peso | 62 kg
Dimensiones | 326 x 560 x 222 mm
Densidad gravimétrica | 130 Wh/kg
Conexión | 8~20 en serie
M38210-S
Tiene una capacidad total de 8,1 kWh
(38,4 V y 210 Ah).

## Slide 8
Item | Parameter | 
Model | T50-INV | T100-INV
AC input voltage | 400V | 
AC output voltage | 400V | 
AC output power | 50kW | 100kW
PV input voltage | 520V-900V | 
PV input current | 220A max. | 440A max.
Max. PV input power | 100kW | 200kW
Battery charge voltage | 400V (250V-520V) | 
Battery charge current | 150A max | 300A max
Frequency | 50Hz/60Hz | 
AC output PF | 1 leading to 1 lagging | 
Peak efficiency | 96.1% | 98.2%
Installation | Floor-standing | 
AC connection | 3P+N+PE (Transformer inside) | 
Cooling | Forced | 
Noise | <65dB | 
Operating temperature | -20 to +50 ℃ | 
Humidity | 0-95% | 
Dimension | 800 x 800 x 2160 mm | 
Weight | 500kg | 750kg
INVERSOR

## Slide 9
Energy Management System
EMS
Desde el EMS (Energy Management System) se programa el funcionamiento del sistema:
Potencia de carga y descarga.
Horarios de carga y descarga para Load Shifting.
Umbral de potencia para Peak Shaving.
Sistema de inyección cero.
Control de profundidad de descarga.
Almacenamiento de datos y estadísticas.
Integración entre baterías, inversor, sistema UPS, plataforma web.

## Slide 10
Plataforma
WEB

## Slide 11
Datos del local
Potencia contratada (Punta): 300 kW
Tarifa GC2
Sistema Storage propuesto
Inversor 30 kW
12 baterías
Energía nominal: 97 kWh
Energía útil: 87.5 kWh
Rack de 2x7 para instalación interior (2241mm x 743mm x 602mm)
Etapa de instalación
Sistema aprobado por UTE y en funcionamiento desde setiembre 2021.
Sistema 1 Textil La Paz
30 kW / 97 kWh

## Slide 12
Sistema 1 Textil La Paz
30 kW / 97 kWh

## Slide 13
Resultados
MENSUALES
El Storage aportó el 19%
del consumo en horario de Punta
Energía Carga
2,815 kWh/mes
Energía Descarga
2,671 kWh/mes
Eficiencia
95%
Consumo UTE en horario Punta
11,120 kWh/mes
Datos
Mensuales
https://www.alphaess.com/dashboard
Ahorro mensual energía
$ 15.300
Ahorro mensual potencia
$ 4.780

## Slide 14
Sistema 2 Lestido (Casa Central)
30 kW / 97 kWh
Datos del local
Potencia contratada: 150 kW
Tarifa MC1
Sistema Storage propuesto
Inversor 30 kW
12 baterías
Energía nominal: 97 kWh
Energía útil: 87.5 kWh
Gabinete para exterior (IP 55)
Ahorro estimado
5.000 USD/año
Etapa de instalación
Instalación de los equipos en sitio finalizada. Autorización de UTE para realizar pruebas y ensayos de funcionamiento.

## Slide 15
Sistema 2 Lestido (Casa Central)
30 kW / 97 kWh

## Slide 16
Datos del local
Potencia contratada: 300 kW
Tarifa MC1
Sistema Storage propuesto
Inversor 30 kW
7 baterías
Energía nominal: 56.7 kWh
Energía útil: 51 kWh
Gabinete para exterior con espacio para 8 baterías
Ahorro estimado
3.700 USD/año
Etapa de instalación
Instalación de los equipos en sitio finalizada. En gestiones para realizar la firma del Convenio de Conexión con UTE.
Sistema 3 Lestido (Veracierto)
30 kW / 57 kWh

## Slide 17
Sistema 3 Lestido (Veracierto)
30 kW / 57 kWh

## Slide 18
Sistema 4 Punta Shopping
150 kW / 729 kWh
Datos del local
Potencia contratada: 2.200 kW
Tarifa GC2
Sistema propuesto
Inversor 150 kW
90 baterías (18 baterías por rack)
Energía nominal: 729 kWh
Energía útil: 656 kWh
5 racks de 3x7 (2241mm x 1072mm x 602mm)
Ahorro estimado
37.000 USD/año
Etapa de instalación
Instalación de los equipos en sitio finalizada. En gestiones para realizar la firma del Convenio de Conexión con UTE.

## Slide 19
Sistema 4 Punta Shopping
150 kW / 729 kWh

## Slide 20
Gracias
Ing Ernesto Elenter: elenter@segingenieria.com
Ing. Manuel Martínez: martinez@segingenieria.com