## Slide 1
Qué hacemos
CARLOS FÚNEZ GUERRA
MÓDULO 7. VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE HIDRÓGENO RENOVABLE. EJEMPLOS DE CÁLCULO.

## Slide 2
Qué hacemos
Índice
_01
_02
HRS A 350 BAR PARA CAMIONES
HRS A 700 BAR PARA VEHÍCULOS LIGEROS

## Slide 3
01
HRS A 350 BAR PARA CAMIONES

## Slide 4
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DEFINICION DE LA DEMANDA.

## Slide 5
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DEFINICION DE LA DEMANDA.

## Slide 6
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DEFINICION DE LA DEMANDA.

## Slide 7
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DEFINICION DE LA PRODUCCIÓN.
CONEXIÓN A RED PPA RENOVABLES.
ENERGÍAS RENOVABLES.
OPCIÓN MIXTA.
CON PPA RENOVABLE. 320 kg/día.
320 kg/día x 11,12 Nm3/kg = 3.558,4 Nm3/día.
3.558,4 Nm3/día / 24 horas/día = 148,26 Nm3/h.
148,26 Nm3/h x 5 kWh/Nm3 = 741,33 kW
Se decide instalar un electrolizador de 1 MW para operar no siempre al 100% de carga y para tener cierto margen para cuando el equipo se comience a degradar. Otro motivo y quizás el mas importante, es que el coste de un electrolizador de 750 kW es casi el mismo que el coste de un equipo de 1 MW.

## Slide 8
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DEFINICION DE LA PRODUCCIÓN.
CONEXIÓN A RED PPA RENOVABLES.
ENERGÍAS RENOVABLES.
OPCIÓN MIXTA.
CON ÉNERGÍAS RENOVABLES. 320 kg/día.
Se considera que hay que producir los 320 kg/día en las horas de radiación equivalente.
Se consideran 6 horas de radiación de media.
320 kg/día x 11,12 Nm3/kg = 3.558,4 Nm3/día.
3.558,4 Nm3/día / 6 horas/día = 593,06 Nm3/h.
593,06 Nm3/h x 5 kWh/Nm3 = 2.965,3 kW
Se decide instalar un electrolizador de 3 MW.

## Slide 9
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DEFINICION DE LA PRODUCCIÓN.
CONEXIÓN A RED PPA RENOVABLES.
ENERGÍAS RENOVABLES.
OPCIÓN MIXTA.
OPCIÓN MIXTA. 320 kg/día.
Se producirá con energías renovables siempre que haya disponibilidad de energías renovables y cuando no haya disponibilidad, se utilizará la red, para operar 24 horas al día.
320 kg/día x 11,12 Nm3/kg = 3.558,4 Nm3/día.
3.558,4 Nm3/día / 24 horas/día = 148,26 Nm3/h.
148,26 Nm3/h x 5 kWh/Nm3 = 741,33 kW
Se decide instalar un electrolizador de 1 MW para operar no siempre al 100% de carga y para tener cierto margen para cuando el equipo se comience a degradar. Otro motivo y quizás el mas importante, es que el coste de un electrolizador de 750 kW es casi el mismo que el coste de un equipo de 1 MW.

## Slide 10
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
Los principales componentes de la infraestructura de repostaje de hidrógeno o hidrogenera van a ser los siguientes:
Tanque de almacenamiento a baja presión, habitualmente a la presión de generación.
Compresor de hidrogeno, capaz de comprimir desde 10 bar hasta 525 bar, de cara a rellenar recipientes de almacenamiento de hidrógeno a 300 y 500 bar.
Sistema de almacenamiento en cascada, con recipientes de almacenamiento a 300 y 500 bar. Al utilizar el sistema de cascada se optimiza el consumo de energía, aunque por el contrario se instalan una mayor cantidad de recipientes de almacenamiento de hidrógeno. El proceso de llenado comienza utilizando los recipientes a 300 bar y cuando las presiones del sistema de 300 bar y la del camión se igualan, entra en funcionamiento el sistema de almacenamiento de 500 bar de cara a llenar completamente el vehículo.
Dispensador de hidrogeno para vehículo pesado con comunicaciones, sistema de medida y sistema de pago del hidrógeno generado.

## Slide 11
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.

## Slide 12
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO A BAJA PRESIÓN.
POCA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
MEDIA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
ALTA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
Se trata de una decisión de compromiso, de cara a poder desacoplar la generación del consumo.
Cuando se trabaja con energías renovables el almacenamiento suele ser mayor que cuando se trabaja con conexión con la red.
En el caso que nos ocupa, vamos a utilizar 2 tanques de 151.300 litros de volumen de agua a 35 bar.
151,3 m3 x 35 bar / (0,0007*35+0,9911) = 5.214,15 Nm3 gas
5.214,15 Nm3 gas / 11,12 Nm3/kg = 468,89 kg.
2 x 469,99 kg = 937,79 kg gas almacenado

## Slide 13
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO BÁSICO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON H2 Y PILAS DECOMBUSTIBLE.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DE LA CASCADA DE ALMACENAMIENTO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR. COMPRESOR MAYOR.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO. COMPRESOR MEDIANO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE. COMPRESOR PEQUEÑO.
Se selecciona la cantidad de hidrógeno a almacenar a 300 bar. En este caso, se seleccionan 11 cilindros de 1.650 litros de volumen de agua cada uno a una presión de 300 bar. Lo anteriormente comentado implica un volumen de 4.533,72 Nm3 de hidrógeno, una masa de 407,7 kg de hidrógeno y 18.150 litros de volumen equivalente de agua.
Para determinar la cantidad de hidrógeno que se puede llenar por diferencia de presión, se ha de conocer el volumen de los tanques que se quieren llenar. En este caso, se trata de 10 camiones, que cada uno de ellos tiene 32,09 kg de hidrógeno a 350 bar.
32,09 kg/camión x 10 camiones = 320 kg a 350 bar.
320 kg x 11,12 Nm3/kg = 3.558,4 Nm3
3.558,4 Nm3 x (0,0007*350+0,9911) / 350 = 12,57 m3 volumen agua

## Slide 14
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
Volumen de hidrógeno suministrado por diferencia de presión desde los tanques de 300 bar

## Slide 15
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO BÁSICO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON H2 Y PILAS DECOMBUSTIBLE.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DE LA CASCADA DE ALMACENAMIENTO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR. COMPRESOR MAYOR.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO. COMPRESOR MEDIANO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE. COMPRESOR PEQUEÑO.
Se selecciona la cantidad de hidrógeno a almacenar a 500 bar. En este caso, se seleccionan 35 cilindros de 262 litros de volumen de agua cada uno a una presión de 500 bar. Lo anteriormente comentado implica un volumen de 3.411 Nm3 de hidrógeno, una masa de 300 kg de hidrógeno y 9.170 litros de volumen equivalente de agua.
Para determinar la cantidad de hidrógeno que se puede llenar por diferencia de presión, se calcula la diferencia entre el hidrógeno que tienen los tanques a 500 bar y la cantidad de hidrógeno que tienen los tanques a 350 bar, que es la presión a la que se tienen que quedar los tanques de 500 bar, una vez llenados todos los vehículos.
9,170 m3 volumen agua x 350 / (0,0007*350 + 0,9911) = 2.596,47 Nm3 gas.
2.596,47 Nm3 / 11,12 Nm3/kg = 233,49 kg.
Hidrogeno suministrado por diferencia de presión: 300 – 233,49 = 66,50 kg de hidrógeno.

## Slide 16
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DE LA CASCADA DE ALMACENAMIENTO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR. COMPRESOR MAYOR.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO. COMPRESOR MEDIANO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE. COMPRESOR PEQUEÑO.
Hidrógeno suministrado desde 300 bar: 142,95 kg.
Hidrógeno suministrado desde 500 bar: 66,50 kg
Diferencia entre lo llenado por diferencia de presión y el total necesario
320 – 142,95 – 66.50 = 110,55 kg

## Slide 17
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN.
COMPRESOR GRANDE. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR.
COMPRESOR MEDIANO. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO.
COMPRESOR PEQUEÑO. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE.
Al tener que llenar vehículos a 350 bar, va a ser necesario comprimir hasta 525 bar para poder llenar los vehículos por diferencia de presión.
Hay que seleccionar la presión de succión del compresor. Presión de succión baja implica un mayor aprovechamiento del tanque de baja presión, pero un mayor coste del sistema de compresión. Presión de succión alta implica un menor aprovechamiento del tanque de baja presión, pero un menor coste coste del sistema de compresión.
Solución de compromiso. Presión de succión 10 bar y presión de descarga de 525 bar.
Para el diseño del caudal del compresor es necesario conocer el dimensionamiento del sistema de almacenamiento a alta presión.

## Slide 18
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN.
COMPRESOR GRANDE. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR.
COMPRESOR MEDIANO. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO.
COMPRESOR PEQUEÑO. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE.
El dato limitante para el dimensionamiento del compresor es el caudal que tengo que suministrar que no es por diferencia de presión, durante la franja de repostaje.
En este caso, tengo que suministrar 110,55 kg en 6 horas, lo que equivale a un sistema de compresión de 18,425 kg/h, por lo que se decide instalar un sistema de compresión de 25 kg/h.
Si se consideran 25 kg/h durante 16 horas, tenemos un caudal de 400 kg/día, mas que suficiente para llenar los 320 kg que se necesitan para comenzar el proceso de llenado.

## Slide 19
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPENSADO.
Se han de llenar 10 vehículos en 6 horas.
El tiempo de repostaje es de 15 minutos.
Se podría hacer todo con un surtidor.
No obstante, se decide poner dos surtidores por redundancia y por facilitar la carga de 2 camiones de forma simultanea.
Se selecciona dispensador a 350 bar con un caudal de 3,6 kg/minuto y comunicaciones infrarrojos.

## Slide 20
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. CAPEX.
CAPEX:
1 MW ALKALINE ELECTROLYSER: 1,250 k€.
302.6 m3 LOW PRESSURE HYDROGEN STORAGE: 300 k€.
278 Nm3/h FROM 10 bar UP TO 525 bar: 450 k€.
407.7 kg OF HYDROGEN STORAGE AT 300 BAR: 150 k€.
300 kg OF HYDROGEN STORAGE AT 500 BAR: 325 k€.
2 DISPENSER AT 350 BAR FOR HEAVY DUTY APPLICATIONS: 200 k€.
CIVIL WORKS: 400 k€.
ENGINEERING, INTEGRATION AND PERMITTING: 500 k€
TOTAL CAPEX: 3,575 k€

## Slide 21
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 10 CAMIONES HYUNDAI IX35 DIARIOS EN 6 HORAS. OPEX.
OPEX:
1 MW ALKALINE ELECTROLYSER: 1.5% INV COST PER YEAR.
302.6 m3 LOW PRESSURE HYDROGEN STORAGE: 1% INV COST PER YEAR.
278 Nm3/h FROM 5-10 bar UP TO 525 bar: 7% INV COST PER YEAR.
407.7 kg OF HYDROGEN STORAGE AT 300 BAR: 1% INV COST PER YEAR.
300 kg OF HYDROGEN STORAGE AT 500 BAR: 1% INV COST PER YEAR.
2 DISPENSER AT 350 BAR FOR HEAVY DUTY APPLICATIONS: 3.5% INV COST PER YEAR.

## Slide 22
02
HRS A 700 BAR PARA VEHÍCULOS LIGEROS

## Slide 23
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6,25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DEFINICION DE LA PRODUCCIÓN.
CONEXIÓN A RED PPA RENOVABLES.
ENERGÍAS RENOVABLES.
OPCIÓN MIXTA.
CON PPA RENOVABLE. 500 kg/día.
500 kg/día x 11,12 Nm3/kg = 5.560 Nm3/día.
5.560 Nm3/día / 24 horas/día = 231,66 Nm3/h.
231,66 Nm3/h x 5 kWh/Nm3 = 1.158,33 kW
Se decide instalar un electrolizador de 1,5 MW para operar no siempre al 100% de carga y para tener cierto margen para cuando el equipo se comience a degradar.

## Slide 24
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
CON ÉNERGÍAS RENOVABLES. 500 kg/día.
Se considera que hay que producir los 500 kg/día en las horas de radiación equivalente.
Se consideran 6 horas de radiación de media.
500 kg/día x 11,12 Nm3/kg = 5.560 Nm3/día.
5.560 Nm3/día / 6 horas/día = 926,66 Nm3/h.
926,66 Nm3/h x 5 kWh/Nm3 = 4.633 kW
Se decide instalar un electrolizador de 5 MW.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6,25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DEFINICION DE LA PRODUCCIÓN.
CONEXIÓN A RED PPA RENOVABLES.
ENERGÍAS RENOVABLES.
OPCIÓN MIXTA.

## Slide 25
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
OPCIÓN MIXTA. 500 kg/día.
Se producirá con energías renovables siempre que haya disponibilidad de energías renovables y cuando no haya disponibilidad, se utilizará la red, para operar 24 horas al día.
500 kg/día x 11,12 Nm3/kg = 5.560 Nm3/día.
5.560 Nm3/día / 24 horas/día = 231,66 Nm3/h.
231,66 Nm3/h x 5 kWh/Nm3 = 1.158,33 kW
Se decide instalar un electrolizador de 1,5 MW para operar no siempre al 100% de carga y para tener cierto margen para cuando el equipo se comience a degradar.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DEFINICION DE LA PRODUCCIÓN.
CONEXIÓN A RED PPA RENOVABLES.
ENERGÍAS RENOVABLES.
OPCIÓN MIXTA.

## Slide 26
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
Los principales componentes de la infraestructura de repostaje de hidrógeno o hidrogenera van a ser los siguientes:
Tanque de almacenamiento a baja presión, habitualmente a la presión de generación.
Compresor de hidrogeno, capaz de comprimir desde 10 bar hasta 1.000 bar, de cara a rellenar recipientes de almacenamiento de hidrógeno a 500 y 1.000 bar.
Sistema de almacenamiento en cascada, con recipientes de almacenamiento a 500 y 1.000 bar. Al utilizar el sistema de cascada se optimiza el consumo de energía, aunque por el contrario se instalan una mayor cantidad de recipientes de almacenamiento de hidrógeno. El proceso de llenado comienza utilizando los recipientes a 500 bar y cuando las presiones del sistema de 500 bar y la del vehículo ligero se igualan, entra en funcionamiento el sistema de almacenamiento de 1.000 bar de cara a llenar completamente el vehículo.
Chiller o sistema de enfriamiento del hidrógeno previo a los tanques del vehículo.
Dispensador de hidrogeno para vehículo pesado con comunicaciones, sistema de medida y sistema de pago del hidrógeno generado.

## Slide 27
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
468,89 kg

## Slide 28
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
Se trata de una decisión de compromiso, de cara a poder desacoplar la generación del consumo.
Cuando se trabaja con energías renovables el almacenamiento suele ser mayor que cuando se trabaja con conexión con la red.
En el caso que nos ocupa, vamos a utilizar 1 tanque de 151.300 litros de volumen de agua a 35 bar.
151,3 m3 x 35 bar / (0,0007*35+0,9911) = 5.214,15 Nm3 gas
5.214,15 Nm3 gas / 11,12 Nm3/kg = 468,89 kg.
1 x 468,89 kg = 468,89 kg gas almacenado
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO A BAJA PRESIÓN.
POCA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
MEDIA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
ALTA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

## Slide 29
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO BÁSICO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON H2 Y PILAS DECOMBUSTIBLE.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DE LA CASCADA DE ALMACENAMIENTO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR. COMPRESOR MAYOR.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO. COMPRESOR MEDIANO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE. COMPRESOR PEQUEÑO.
Se selecciona la cantidad de hidrógeno a almacenar a 500 bar. En este caso, se selecciona un sistema que tiene un volumen de 3.982 Nm3 de hidrógeno, una masa de 350 kg de hidrógeno y 10.439 litros de volumen equivalente de agua (40 depósitos de 261 litros).
Para determinar la cantidad de hidrógeno que se puede llenar por diferencia de presión, se ha de conocer el volumen de los tanques que se quieren llenar. En este caso, se trata de 80 vehículos ligeros, que cada uno de ellos tiene 6.25 kg de hidrógeno a 700 bar.
6,25 kg/vehículo x 80 vehículos = 500 kg a 700 bar.
500 kg x 11,12 Nm3/kg = 5.560 Nm3
5.560 Nm3 x (0,0007*700+0,9911) / 700 = 11,76 m3 volumen agua

## Slide 30
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
Volumen de hidrógeno suministrado por diferencia de presión desde los tanques de 500 bar

## Slide 31
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO BÁSICO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON H2 Y PILAS DECOMBUSTIBLE.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DE LA CASCADA DE ALMACENAMIENTO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR. COMPRESOR MAYOR.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO. COMPRESOR MEDIANO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE. COMPRESOR PEQUEÑO.
En este caso, se selecciona un sistema que tiene un volumen de 2.224 Nm3 de hidrógeno, una masa de 200 kg de hidrógeno y 3.761 litros de volumen equivalente de agua (30 tanques de 125 litros).
Para determinar la cantidad de hidrógeno que se puede llenar por diferencia de presión, se calcula la diferencia entre el hidrógeno que tienen los tanques a 1.000 bar y la cantidad de hidrógeno que tienen los tanques a 700 bar, que es la presión a la que se tienen que quedar los tanques de 1.000 bar, una vez llenados todos los vehículos.
3,761 m3 volumen agua x 700 / (0,0007*700 + 0,9911) = 1.777,53 Nm3 gas.
1.777,53 Nm3 / 11,12 Nm3/kg = 159,85 kg.
Hidrogeno suministrado por diferencia de presión: 200 – 159,85 = 40,15 kg de hidrógeno.

## Slide 32
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DE LA CASCADA DE ALMACENAMIENTO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR. COMPRESOR MAYOR.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO. COMPRESOR MEDIANO.
ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE. COMPRESOR PEQUEÑO.
Hidrógeno suministrado desde 500 bar: 151,70 kg.
Hidrógeno suministrado desde 1.000 bar: 40,15 kg
Diferencia entre lo llenado por diferencia de presión y el total necesario
500 – 151,70 – 40,15 = 308,15 kg

## Slide 33
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN.
COMPRESOR GRANDE. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR.
COMPRESOR MEDIANO. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO.
COMPRESOR PEQUEÑO. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE.
Al tener que llenar vehículos a 700 bar, va a ser necesario comprimir hasta 1.000 bar para poder llenar los vehículos por diferencia de presión.
Hay que seleccionar la presión de succión del compresor. Presión de succión baja implica un mayor aprovechamiento del tanque de baja presión, pero un mayor coste del sistema de compresión. Presión de succión alta implica un menor aprovechamiento del tanque de baja presión, pero un menor coste coste del sistema de compresión.
Solución de compromiso. Presión de succión 10 bar y presión de descarga de 1.000 bar.
Para el diseño del caudal del compresor es necesario conocer el dimensionamiento del sistema de almacenamiento a alta presión.

## Slide 34
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN.
COMPRESOR GRANDE. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MENOR.
COMPRESOR MEDIANO. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN MEDIANO.
COMPRESOR PEQUEÑO. ALMACENAMIENTO ALTA PRESIÓN GRANDE.
El dato limitante para el dimensionamiento del compresor es el caudal que tengo que suministrar que no es por diferencia de presión, durante la franja de repostaje.
En este caso, tengo que suministrar 308,15 kg en 16 horas, aunque para que el compresor no funcione tantas horas, y de cara a tener cierta capacidad de compresión, se considera que hay que suministrar en 12 horas, lo que equivale a un sistema de compresión de 25,51 kg/h, o lo que es lo mismo, un sistema de compresión de 280 Nm3/h.

## Slide 35
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS.. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
Se han de llenar 80 vehículos en 16 horas.
El tiempo de repostaje es de 5 minutos.
Se considera que pueden llenar dos vehículos de forma simultanea, y que van a llenar como máximo 10 vehículos en una hora, lo que implica que se necesita un chiller capaz de enfriar hasta 3,6 kg/minuto (1,8 kg/minuto por vehículo) y 62,5 kg de capacidad a la hora
.

## Slide 36
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS.. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPENSADO.
Se han de llenar 80 vehículos en 16 horas.
El tiempo de repostaje es de 5 minutos.
Se podría hacer todo con un surtidor.
No obstante, se decide poner dos surtidores por redundancia y por facilitar la carga de 2 vehículos de forma simultanea.
Se selecciona dispensador a 700 bar con un caudal de 1,8 kg/minuto y comunicaciones infrarrojos.

## Slide 37
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. CAPEX.
CAPEX:
1.5 MW PEM ELECTROLYSER: 2,250 k€.
151.3 m3 LOW PRESSURE HYDROGEN STORAGE: 150 k€.
280 Nm3/h FROM 5-10 bar UP TO 1000 bar: 750 k€.
350 kg OF HYDROGEN STORAGE AT 500 BAR: 365 k€.
200 kg OF HYDROGEN STORAGE AT 1000 BAR: 484 k€.
2 DISPENSER AT 700 BAR FOR LIGHT DUTY APPLICATIONS: 200 k€.
1 CHILLER FOR LIGHT DUTY VEHICLES: 300 k€.
CIVIL WORKS: 500 k€.
INTEGRATION WORKS: 600 k€
TOTAL CAPEX: 5,599 k€

## Slide 38
DIMENSIONAMIENTO DE HIDROGENERAS.
DISEÑO DE UNA HIDROGENERA PARA RECARGAR 80 VEHÍCULOS LIGEROS DIARIOS, CADA UNO DE ELLOS CON UINA CAPACIDAD DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 6.25 kg (500 kg/día) EN 16 HORAS. OPEX.
OPEX:
1.5 MW PEM ELECTROLYSER: 1.5% INV COST PER YEAR.
151.3 m3 LOW PRESSURE HYDROGEN STORAGE: 1% INV COST PER YEAR.
280 Nm3/h FROM 5-10 bar UP TO 1,000 bar: 7% INV COST PER YEAR.
350 kg OF HYDROGEN STORAGE AT 500 BAR: 1% INV COST PER YEAR.
200 kg OF HYDROGEN STORAGE AT 1,000 BAR: 1% INV COST PER YEAR.
1 CHILLER FOR LIGHT DUTY APPLICATIONS: 7% INV COST PER YEAR.
2 DISPENSER AT 350 BAR FOR HEAVY DUTY APPLICATIONS: 3.5% INV COST PER YEAR.

## Slide 39
Gracias.