## Slide 1: Regulación del Almacenamiento en Uruguay
Grupo de trabajo eN Vehículos Eléctricos (GTVE)
Dr. Ing. Mario Vignolo Ing. Federico Arismendi

## Slide 2: El Sector Eléctrico Los comienzos….
1879: Edison y Tesla muestran el uso de la electricidad.
Rápidamente se implementa el uso de la electricidad en varias ciudades a través de la instalación de generadores y redes eléctricas locales (generación distribuida).

## Slide 3: El Sector Eléctrico Desarrollo en el Siglo XX
Los sistemas eléctricos crecen, se desarrollan proyectos de generación, trasmisión y distribución.
Se interconectan los sistemas
500 kV
500 kV
500/150kV
150/30kV

## Slide 4: El Sector Eléctrico Desarrollo en el Siglo XX
GENERACIÓN
TRASMISIÓN
DISTRIBUCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
Producción electricidad
Transporte
Consumo electricidad

## Slide 5: La reforma del Sector Eléctrico La década de 1990´
GENERACIÓN
TRASMISIÓN
DISTRIBUCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO PRODUCTO PUEDE SEPARASE COMERCIALMENTE DE SU TRANSPORTE COMO SERVICIO

## Slide 6: El Mercado Eléctrico Mercado Mayorista
Gen
Gen
Gen
Gen
Red de trasmisión
Mercado Mayorista
Red de distribución
Mercado Minorista
Comer
Comer
Comer
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor

## Slide 7: El Mercado Eléctrico Actividades reguladas y desreguladas
Sistema de Trasmisión
Sistema de Distribución
Operador del Mercado
GENERADORES
CONSUMIDORES
Comercializadores
Regulado
Desregulado
Info + $
Potencia
OPERADOR DEL SISTEMA

## Slide 8: El Mercado Eléctrico Precio de la energía
CTras y CDist: tarifas reguladas (trasmisión y distribución)
Pm : Precio de compra de la energía en el mercado mayorista

## Slide 9: El Sector Eléctrico Dimensiones de los cambios
DOS DIMENSIONES DIFERENTES QUE DEBEN SER TRATADAS EN FORMA INDEPENDIENTE:
  REESTRUCTURA PROPIAMENTE DICHA (Introducción de competencia donde es posible)
  CAMBIOS EN LA PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS

## Slide 10: El Sector Eléctrico Dimensiones de los cambios
PROPIEDAD
  (I) DEL ESTADO CON GESTIÓN DEL EJECUTIVO
  (II) DEL ESTADO CON GESTIÓN INDEPENDIENTE (Empresa Pública)
  (III) PRIVADA

## Slide 11: El Sector Eléctrico Dimensiones de los cambios
ESTRUCTURA
  (I) NO EXISTE COMPETENCIA
  (II) COMPETENCIA EN GENERACIÓN SOLAMENTE
  (III) COMPETENCIA EN GENERACIÓN Y MAS DE UN AGENTE DEMANDANTE INDEPENDIENTE LIMITADO POR LA ESCALA DISPUESTA POR EL REGULADOR.
  (IV) MULTIPLICIDAD DE AGENTES OFERENTES Y DEMANDANTES SIN LÍMITES DE ESCALA. COMPETENCIA PLENA

## Slide 12: El Sector Eléctrico La matriz estructura propiedad
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada
ESTRUCTURA
P
R
O
P
/
G
E
S
T
I
O
N
Reino Unido
Reino Unido
Argentina
Chile
Argentina
Chile
URU
URU

## Slide 13: El Sector Eléctrico en el Uruguay El Modelo
La ley N° 16832 de 1997 divide el Sector Eléctrico en tres etapas: generación, trasmisión y distribución
Los Reglamentos General, de MMEE, de Trasmisión y de Distribución reglamentan la Ley (Decretos del PE)
Competencia en generación
Trasmisión y Distribución reguladas (monopolios naturales)
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada

## Slide 14: El Sector Eléctrico en el Uruguay El Modelo
Distribuidoras operan como monopolios geográficos
Acceso abierto a las redes
Participante predominante: empresa pública verticalmente integrada (UTE)
Separación en el Estado entre:
    Política energética: MIEM
    Regulación: URSEA
    Actividad empresarial: UTE
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada

## Slide 15: El Sector Eléctrico en el Uruguay El Modelo
TRASMISIÓN
GENERACIÓN
DISTRIBUCIÓN
UTE: EMPRESA
VERTICALMENTE
INTEGRADA
USUARIOS
SALTO
GRANDE
GENERACIÓN
DE LA REGIÓN
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA ANTES DE LA LEY 16.832
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada

## Slide 16: El Sector Eléctrico en el Uruguay El Modelo
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA LUEGO DE LA LEY
MERCADO MAYORISTA
GENERADOR
DE LA REGIÓN
OTRA
GENERACIÓN
URUGUAYA
SALTO
GRANDE
UTE
GENERADOR
UTE DISTRIBUIDOR
GRANDES CONSUMIDORES
RED DE TRASMISIÓN
CONSUMIDORES REGULADOS
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada

## Slide 17: Estructura de Sector
Agente:
  Empresa con activos en el sector (generador, autoproductor, transportista y/o distribuidor)
  Gran Consumidor: consumidor de más de 250 kW que compra en el mercado mayorista
Participante:
  El agente autorizado a comprar / vender en el Mercado
  El Comercializador autorizado en el Mercado, que representa a uno o más agentes
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada

## Slide 18: Quiénes actúan en el MMEE
Generador: Vende energía al distribuidor o a grandes consumidores o la exporta.
Distribuidor: Compra energía en el MMEE para abastecer a los “consumidores regulados”. Actúa en condiciones de monopolio natural y vende a tarifas reguladas, fijadas por el PE.
Gran consumidor: quien contrata potencia mayor o igual a 250 kW y opta por dejar de comprar al distribuidor para adquirir energía en el MMEE.
Comercializador: compra o vende energía para uno o más agentes.
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada

## Slide 19: Quiénes actúan en el MMEE…..en el Sector Eléctrico del Siglo XXI
Adaptación a generación variable, distribuida y “prosumers”.
Seguridad de suministro con las ventajas de la generación renovable
Gestión demanda
Diferenciación de Productos
Almacenamiento y
TICs como habilitadores

## Slide 20: Quiénes actúan en el MMEE
ALMACENAMIENTO ???
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada

## Slide 21: Almacenamiento
Generador ??
Gran consumidor??
Servicio de red???
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Repartición del Gobierno
Corporación Pública
Corporación Privada
EXISTE UN VACÍO REGULATORIO…. a nivel del MMEE….¿Y a nivel Distribución?

## Slide 22: Almacenamiento de Energía en la Red Eléctrica Uruguaya
Antecedentes y actualidad

## Slide 23: Conexión a la Red sin Almacenamiento
Antecedentes
En el año 2010 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 173/2010, el cual en su Articulo 1 expresa lo siguiente:
- Alcance de la reglamentación.
El reglamento de baja tensión de UTE (capítulo 28) limita
la potencia a inyectar por la IMG a 100 kW en 230 V
y 150 kW en 400 V.
Se autoriza a los suscritores conectados a la red de distribución de baja tensión a instalar generación de origen renovable eólica, solar, biomasa o mini hidráulica…
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/173-2010
https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/Cap%C3%ADtulo%20XXVIII%202020.pdf

## Slide 24: Almacenamiento para Suscritores Reglamento de UTE Baja Tensión (Capítulo 28)
Antecedentes
Condiciones para la operación:
1- Potencia inyectada por la IMG debe ser menor o igual que la Potencia contratada del suministro (en cualquier caso deben ser menores que los valores anteriores).
2- El precio de la energía será igual al precio asociado a la tarifa contratada.
3- El contrato tendrá una vigencia de 10 años.
4- A partir de mayo del 2017 se exige que la generación de energía anual del suscritor, sea igual o menor a la energía consumida por el mismo.
5- A su vez, se le encomienda a UTE la verificación de la potencia contratada en relación al consumo de energía.
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/institucional/normativa/resolucion-n-42017-incorporacion-condiciones-para-intercambio-bidireccional

## Slide 25: Definición de Suscritor
El decreto 114/2014, del año 2014 busca aclarar la interpretación del suscritor.
En el caso que los consumidores ya sea en MT o BT, incorporen algún sistema de generación, el mismo no pierde carácter de Suscritor pero como contrapartida no puede inyectar energía a la red.
Suscritor: Es el cliente final titular de un suministro efectuado y medido por el Distribuidor. Se distinguen dos tipos de suscritores: los Grandes Consumidores Potenciales y los consumidores cautivos (aquellos que solo pueden comprar su suministro a ese Distribuidor). Queda comprendido en la calidad de suscritor el titular de un suministro en las condiciones referidas que genere energía eléctrica para su propio consumo, sin entregar energía a la red.

## Slide 26: Almacenamiento para Suscritores
Antecedentes
En el año 2015 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 43/2015, el cual establece los requerimientos que debe cumplir el Suscritor para generar su propia energía sin permitir la inyección de energía eléctrica a la red si que lo anterior genere perturbaciones en la red eléctrica.
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/43-2015

## Slide 27: Almacenamiento para Suscritores Reglamento de UTE Baja Tensión (Capitulo 29)
Antecedentes
En el año 2020 el Poder ejecutivo aprobó el decreto 27/2020, el cual permite a los suscritores incorporar Instalaciones de Acumulación de Energía.
Autorízase a los Suscritores conectados a la Red de Distribución de Baja Tensión, a generar energía eléctrica a partir de una instalación de baterías que opere en paralelo y que no inyecten energía a la red del Distribuidor.
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/27-2020
El capítulo 29 del RBT define las condiciones que debe cumplir el suscritor para la instalación tanto de la IG como de la IA para BT y para MT existe la Resolución UTE R21.-42 del 28 de enero de 2021 que establece los requisitos de conexión en ese caso.

## Slide 28: Nueva Modificación… Decreto 147/023
El 17 de mayo se publico el decreto 147/023, que reglamenta la inyección de energía eléctrica a los suscritores que dispongan de una central generadora, incluso aquellos que dispongan de un banco de baterías.
Con las siguientes condiciones: 1. Aquellos que dispongan de una planta de generación de energía para autoconsumo, podrán inyectar la misma cantidad de energía que consuman de la red de forma anual.
2. Aquellos suscritores que dispongan de una instalación de baterías, no podrán inyectar más del 30% de su consumo anual de energía.
La tarifa que se considerará por parte de UTE para la compra de la energía inyectada será la sancionada por el Mercado Spot sancionado por ADME.

## Slide 29: Precio Spot sancionado en 2023
Chart: 
Enero | 152.7323 | 132.4516 | 128.5161 | 126.5032 | 119.6452 | 116.1484 | 127.0065 | 179.5968 | 186.8774 | 198.1258 | 211.9419 | 214.429 | 220.2129 | 227.0935 | 226.7839 | 227.6516 | 222.2065 | 215.8871 | 212.8194 | 209.0323 | 222.6 | 217.5226 | 209.8194 | 192.4419
Febrero | 140.0821 | 94.6929 | 107.65 | 98.6893 | 83.6893 | 90.6143 | 106.4429 | 134.1571 | 151.325 | 144.4107 | 167.4607 | 177.1571 | 198.0464 | 209.6714 | 209.6714 | 204.8 | 215.0607 | 201.3179 | 196.0107 | 202.925 | 209.0107 | 201.2143 | 187.4964 | 151.6143
Marzo | 121.0161 | 110.3774 | 116.8387 | 106.7161 | 109.1677 | 114.5355 | 126.2161 | 135.6323 | 161.0452 | 181.1226 | 193.4161 | 195.2355 | 196 | 195.1613 | 200.5613 | 202.7 | 205.6484 | 193.4903 | 182.8065 | 180.1645 | 176.9742 | 164.6774 | 141.3903 | 133.4097
Abril | 149.7167 | 129.0067 | 113.8767 | 110.3333 | 117.4 | 142.1567 | 151.9133 | 162.2133 | 179.4433 | 186.3767 | 190.5 | 194.2267 | 192.3033 | 197.3467 | 201.3567 | 202.57 | 204.95 | 209.8067 | 223.4667 | 223.3867 | 219.6267 | 212.6167 | 185.5067 | 171.8933
Mayo | 99.6161 | 86.9871 | 74.6806 | 74.6806 | 81.4935 | 86.2258 | 96.9935 | 106.9581 | 119.6903 | 125.7645 | 127.9806 | 132.071 | 126.4742 | 124.8419 | 126.4742 | 126.4742 | 132.6 | 132.2 | 143.2484 | 145.2968 | 143.5935 | 136.6 | 130.6581 | 120.9323

## Slide 30: Precio Spot sancionado en 2023
Chart: Valor hora promedio
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo
 | 187.4185 | 161.8004 | 160.1793 | 177.9997 | 116.7723
 | 7.4967 | 6.472 | 6.4072 | 7.12 | 4.6709

## Slide 31: En resumen:
Decreto 276/002 : Aprobación del Reglamento General del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional. Reglamenta el RGMR Decreto 173/010: Autorización a Suscritores Conectados a la Red de Distribución de Baja Tensión a Instalar Generaciones de Fuentes Renovables. Permite a los suscritores instalar generación renovable con inyección a la red (Micro y mini)
Decreto 114/2014: Modificación del RGMR del Sistema Eléctrico Nacional. Modifica la definición de Suscritor, incluyendo aquellos que generan Energía para Autoconsumo sin inyectar a la Red. Decreto 043/015: Modificación del RGMR del Sistema Eléctrico Nacional. Se reglamenta el procedimiento para que los suscritores instalen plantas generadoras para autoconsumo en paralelo con la red pero sin inyección a la misma. Decreto 027/020: Autorización a los Suscritores Conectados a la Red de Distribución de Baja Tensión a Generar Energía Eléctrica a partir de la Instalación de Baterías. Establece las condiciones para que los suscritores puedan instalar bancos de baterías operando en paralelo con la red pero sin inyectar energía a la misma. Contempla los casos de conexión tanto en baja como en media tensión.
Decreto 147/023; Se Reglamenta la Inyección de Energía a la Red de Interconexión por suscriptores que instalen Generación para su Autoconsumo. Permite a los suscritores que tengan instalada una central generadora para autoconsumo, inyectar energía a la red incluso aquellos que tengan baterías.

## Slide 32: Presente del Almacenamiento en Uruguay
El capítulo 29 del reglamento de baja tensión, separa a la IG (Instalación Generadora) de la IA (instalación Acumuladora).
En el diagrama unifilar del reglamento puede verse como se incorporan al esquema de conexión los sistemas de inyección cero. Dichos sistemas son los encargados de evitar que tanto la IG como la IA inyecten energía a la red eléctrica.
Cada instalación es independiente, para instalar una IG no se requiere de una IA y viceversa.

## Slide 33: Almacenamiento para Suscritores Reglamento de Baja Tensión (capítulo 29)
La instalación Acumuladora que utilice baterías deberá disponer de:
1- Conversor (inversor/cargador)
2- BMS (Battery Management System)
3- Batería o Banco de baterías. A las mismas se les pide que sean compatibles a la norma IEC 62619.
Dicha norma, incorpora aspectos de seguridad para aplicaciones industriales, estacionarias entre otras.
No se hace una distinción para baterías en vehículos eléctricos, en ese caso la misma norma hace referencia a la IEC 62660.
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/27-2020

## Slide 34: Almacenamiento de energía
Condiciones principales de operación de la IAC

## Slide 35: Situación actual del almacenamiento de energía bajo otros esquemas

## Slide 36: Acumulación de Energía Distribuida
Función V2G

## Slide 37: El reglamento actual permite V2G?
El capítulo 29 del RBT expresa lo siguiente en el punto 8.1
“Requerimientos para la instalación de Conversores, paneles fotovoltaicos y baterías.”

## Slide 38: El RBT actual permite V2G?
Por otro lado, en el texto siguiente deja abierta la posibilidad de incorporación de otras tecnologías:
“Se podrá permitir por parte de UTE el uso de tecnologías diferentes a las establecidas en el presente Capítulo, siempre que se mantenga el nivel de seguridad que el texto normativo contempla.”

## Slide 39: El RBT actual permite V2G?
En el 2022, se publicó el capítulo 30 del RBT, el cual hace referencia a las condiciones que deben cumplir los Sistemas de Alimentación para Vehículos Eléctricos (SAVE), pero en el mismo no se hace referencia a esta funcionalidad.

## Slide 40: Vehículos Eléctricos: Carga Ultra-Rápida en DC

## Slide 41: Vehículos Eléctricos: Carga Ultra-Rápida en DC

## Slide 42: Almacenamiento para Generadores
Discusión:
Caso donde únicamente se tiene un BESS como generador.
Caso de almacenamiento de energía en generadores existentes

## Slide 43: Preguntas…